长治境内普通国道危旧桥梁国道341线北甘泉大桥改造工程（二次）关键内容公开

# 项目概况

1项目规模：北甘泉大桥位于G341胶海线平顺境内K731+094，所处路段为二级公路，路基宽12米，路面宽11米，设计速度为60km/h，上部结构形式为（4×30）+（4×30）+（3×30）m的预制连续T梁，横向布置5片，桥梁全长337.1m，桥宽12m；下部结构为柱式台、薄壁墩、桩基础；桥面铺装为沥青混凝土桥面铺装，桥梁汽车荷载等级为公路-I级。该桥目前主要存在桥头排水不畅，防护缺失等问题，具体为0#、11#桥台右侧存在大面积土体滑坡，0#台左侧存在1处较大冲刷深度延伸至台帽前侧，0#台前侧土体存在多条冲刷沟壑。同时该桥防护、梁板、湿接缝、横隔板局部存在混凝土剥落漏筋现象，部分支座老化开裂、脱空。

改造方案：维持原技术标准设计，利用原桥上、下部结构，修补局部破损桥面铺装，修复处理梁底病害，增设桥梁排水设施，更换支座和伸缩缝；加固防护桥台路基，通过增设边沟、涵洞、急流槽等排水设施，构建完善综合排水系统建设，并完善交通安全等设施。

2招标内容与范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

001 第一标段：长治境内普通国道危旧桥梁国道341线北甘泉大桥改造工程

3计划工期：300日历天

4质量要求：交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。

# 二、对申请人或者投标人的资格条件要求

001 第一标段：

2.1本次招标要求投标人是在中国境内合法注册，持有有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且同时满足下列资格要求。

资质要求：本次招标要求投标人同时具有建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包二级及以上资质和山西省交通运输主管部门颁发或核准的公路养护工程施工一类资质。

业绩要求：近五年（2016年10月1日至投标文件递交截止日通过交（竣）工验收）至少成功独立完成过2项二级及以上公路工程施工业绩（单项施工业绩需包含大或特大桥梁加固施工内容或新改建大或特大桥梁施工内容）。

拟任项目经理资格要求：具有公路工程相关专业中级及以上工程师职称，8年及以上公路工程施工经验，具有二级及以上注册建造师（公路工程）资格证书且在本单位注册，担任项目经理至少完成过1项二级及以上公路工程施工业绩（单项施工业绩需包含大或特大桥梁加固施工内容或新改建大或特大桥梁施工内容），同时必须持有交通运输主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》B证。

拟任项目总工资格要求：具有公路工程相关专业高级工程师及以上职称，8年及以上公路工程施工经验，担任项目总工至少完成过1项二级及以上公路工程施工业绩（单项施工业绩需包含大或特大桥梁加固施工内容或新改建大或特大桥梁施工内容），同时必须持有交通运输主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》B证。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。业绩信息均以在 “全国公路建设市场信用信息管理系统”或以在“山西省公路水运市场管理平台”查询结果为准；拟任主要人员的建造师注册证书信息以“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果为准；安全生产考核合格证书相关信息以“全国公路水运工程安全生产三类人员信息管理系统”查询结果为准。

2.2投标人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与本项目的投标，否则，相关投标均无效。

2.3投标人具有下列情况之一的，不得同时参加本项目的投标，否则其投标均无效：

2.3.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

2.3.2具有投资参股关系的关联企业；

2.3.3董事、监事、总经理、副总经理和财务负责任人相互兼职的关联企业。

2.4凡被交通运输部或山西省交通运输厅取消或暂停公路工程投标资格的施工企业，在处罚期内无资格参与本项目的投标。凡在交通运输部或山西省公路建设市场信用评价的考核定级中，被评价为D级的单位，在处罚期内无资格参与本项目的投标。

2.5投标人及其法定代表人、拟担任本项目的项目经理近三年（2018年10月1日至投标文件递交截止日）无行贿犯罪行为。

2.6投标人在“信用中国”网站平台中未被列入失信被执行人名单。

2.7投标人在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”。

2.8本次招标不接受联合体投标。

三、资格审查办法或评标办法

评标办法（双信封合理低价法）

### 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 本次评标采用双信封合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，不再对其施工组织设计、项目管理机构、技术能力等因素进行评分，仅依据评标基准价按本章第2.2款规定的计算方式对评标价进行打分，并按其综合得分（评标价得分与信用得分之和）由高到低排序，推荐1名中标候选人。 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）评标价低的投标人优先； （2）最终投标文件上传至交易平台较早的投标人优先。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准（第一个信封） | （1）第一个信封（商务及技术文件）电子投标文件满足招标文件第二章“投标人须知”第3条规定； （2）投标人名称与资质证书、营业执照、安全生产许可证和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）上载明的相一致，提供的复印件清晰可辨； （3）第一个信封（商务及技术文件）按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、项目经理、项目总工、工期、工程质量及安全目标； b.第一个信封（商务及技术文件）内容齐全完整，内容均按规定填写； c.按规定提供了拟投入主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效。 （4）投标文件上法定代表人的电子签名、投标人单位的电子签章齐全，符合招标文件规定； （5）投标人按照招标文件规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用投标保函形式提交，投标保函的格式、开具保函的机构均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了投标保函原件； （6）提供了法定代表人身份证明； （7）投标人未提交分包计划； （8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件； （9）第一个信封（商务及技术文件）中未出现有关投标报价的内容； （10）第一个信封（商务及技术文件）载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限； （11）第一个信封（商务及技术文件）对招标文件的实质性要求和条件作出响应； （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （13）投标人技术能力和以往履约信誉符合招标文件的规定，不得存在以下问题。存在以下问题之一的，属于重大偏差： a.承诺的质量检验标准低于招标文件或国家强制性标准要求； b.业绩、人员、财务及履约信誉等证明材料存在虚假。 （14）不同投标人的投标文件及相关信息未存在下列情形： a.不同投标人的投标文件由统一电子设备编制、打印加密或者上传； b.不同投标人的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致； c.电子投标文件记录的MAC地址、硬盘序列号等硬件信息出现任一相同情况，包含不同投标人在不同批次投标活动中信息相同情况； d.投标文件的制作、记录上传IP地址，投标人购买招标文件IP地址等信息出现任一相同情况。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）； （2）投标人的资质等级符合招标文件规定； （3）投标人的财务状况应符合招标文件规定； （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； （5）投标人的信誉符合招标文件规定； （6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定； （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 （8）报价人满足“投标人须知”第1.4.5项相关规定要求。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准（第二个信封） | （1）第二个信封（报价文件）的电子投标文件满足招标文件第二章“投标人须知”第3条规定； （2）第二个信封（报价文件）按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.第二个信封（报价文件）组成齐全完整，内容均按规定填写； （3）第二个信封（报价文件）上法定代表人的电子签名、投标人单位的电子签章齐全，符合招标文件规定； （4）投标报价的大写金额能够确定具体数值； （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价； （6）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 |

| 2.2.1 | 分值构成 | 评标价：100分 信用得分：见2.2.4（2）款 其他因素分值均为0分 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： （1）评标价的确定： 评标价＝投标报价函文字报价 未按照招标文件规定提交保证金和出现第二章“投标人须知”第5.2.4项所规定情况的投标文件，其投标报价不参与任何计算。 （2）确定最终最高投标限价G2 第一个信封开标时随机抽取最高投标限价的下浮系数X1。 （X1为0.5%（含）～3％（含）中，按照步长0.5％取值，随机从中抽取一个）。 最终最高投标限价G2=G1×（1-X1） G1=各标段最高投标限价。 如投标人评标价高于本标段的G2，则视其为超出招标人的支付能力，将不再参与后续任何计算，按投标无效处理。 （3）确定理论成本价LC 同一标段中不高于G2的评标价的算术平均值的50%与G2的50%相加后，乘以成本价系数Z所得数值为该标段的理论成本价。 LC=（0.5×G2+0.5×SP1）×0.85 SP1——该标段不高于G2的评标价的算术平均值，当评标价有5个及以上时，应去掉其中的最高值和最低值，再进行算术平均值计算。 评标价低于理论成本价的，不再参与后续计算。 （4）确定评标基准价JZ 评标基准价计算采用以下三种方法，由投标人代表或现场监督在开标时按标段随机抽取一种。在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化 1、评标基准价计算方法1 评标基准价＝［最终最高投标限价×加权系数＋有效评标价算术平均值×（1-加权系数）］×评标基准价系数 式中：加权系数应从0.3、0.35、0.4中选取，评标基准价系数应从0.96～0.99（含0.96和0.99，步长0.01）中选取，均由投标人代表或现场监督在开标时随机抽取确定。 有效评标价指介于理论成本价（含）与最终最高投标限价（含）范围内的评标价。当有效评标价数量大于5时，可去掉其中的最高和最低值，再进行有效评标价算术平均值计算。 2、评标基准价计算方法2 招标人设置评标基准价下浮系数K，从0.5%（含）与3%（含）之间，按照步长0.5%，由投标人代表或现场监督在开标时随机抽取确定。 评标基准价=B×（1-K）。 B值是按以下方式计算所得：将理论成本价（含）与最终最高投标限价（含）范围内的评标价，从高到低划分为5个等差报价区间，对各区间的评标价进行算术平均值计算（“四舍五入”保留小数点后两位，当评标价等于区间临界值时，列入较高一个区间计算平均值，最高评标价不参与区间计算），然后再将各区间的算术平均值（非零）进行第二次算术平均值计算，所得数值即为B值。 3、评标基准价计算方法3 1）评标价平均值确定： 在理论成本价（含）与最终最高投标限价（含）范围内的评标价，由投标人代表按以下原则随机抽取相应数量（四舍五入取整）投标人的评标价，其算术平均值作为评标价平均值。 （a）有效投标人数量在10（含）以内时，随机抽取50%数量，但不小于3个； （b）有效投标人数量在10～20（含）时，随机抽取40%数量，但不小于6个； （c）有效投标人数量大于20时，随机抽取30%数量，但不小于9个。 2）评标基准价的确定 K为评标基准价下浮系数，由投标人代表或现场监督从0.5%（含）~3%（含）中，按照步长0.5%，在开标时随机抽取确定。 评标基准价=评标价平均值×（1-K）。 （5）上述相关系数（X1、X2、X3、K）在开标时由投标人推举代表按标段随机抽取。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价 “（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价”保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。 |
| 2.2.4（1） | 评标价得分 | 评标价得分计算（满分100 分）： 评标价得分C的计算公式（得分保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”）： 如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分C=100-偏差率×100×E1； 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分C=100+偏差率×100×E2。 其中： E1=2；E2=1。 |
| 2.2.4（2） | 信用 得分 （D） | 信用得分D计算： 依据晋交建管【2010】789号文件《公路施工企业信用评价实施细则（试行）》规定： 被确定信用等级为“AA级”的投标人：D=a 被确定信用等级为“A级”的投标人：D=0.5a 被确定信用等级为“B级”和未被列入山西公路建设市场的投标人的：D=0 被确定信用等级为“C级”的投标人：D=-0.5a 其中： ①a=（投标报价排名第一的投标人的评标价得分-投标报价排名第n的投标人的评标价得分）/（n-1）；a值在评标过程中保持不变。 ②n值选定：仅对评标价得分排名前五位的投标人进行信用评价得分计算。当参与评标价得分计算的投标人数量≥5时，n=5;参与评标价得分计算的投标人数量＜5时，n按所有参与评标价得分计算的投标人数量计。 ③信用等级为山西省交通运输厅或交通运输部最新的信用评价定级结果，且在有效期限内。公路施工企业信用评价结果若在山西省交通运输厅及交通运输部均有相关信息以山西省交通运输厅评价结果为准，若只在山西省交通运输厅或只在交通运输部有相关评价结果的按其评价定级结果为准，若在山西省交通运输厅和交通运输部均无信用评价定级结果的按照信用评价等级为B进行计算 |
| 需要补充的其他内容： 本项目采用双信封合理低价法进行评标，评标办法正文第3条内容细化如下： 3. 评标程序 评标工作按以下程序进行： 3.1 第一个信封初步评审及资格性评审 3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审及资格性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。 3.1.2通过第一个信封评审的投标人不足3个时，所有投标人的第二个信封均不予开标，招标人将重新组织招标。 3.2 第二个信封开标 第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。 3.3 第二个信封初步评审 3.3.1投标人初步评估得分 （1）按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人初步评估得分。 a.按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分A； b.按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对信用得分计算出得分B。 （2）初步评估得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 （3）投标人初步评估得分=A+B 3.4 第二个信封详细评审 3.4.1通过第二个信封（报价文件）的初步评审的投标人，其投标人得分=该投标人的初步评估得分。 3.4.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 3.5 投标文件相关信息的核查 3.5.1 在评标过程中，评标委员会应查询规定网站，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与规定网站发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。 3.5.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。 （1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； b.投标人之间约定中标人； c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标； d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 （2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； e.不同投标人的投标文件相互混装； f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； g.不同投标人的CA数字证书混用。 （3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价； d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件； e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便； f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 （4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； b.使用伪造、变造的许可证件； c.提供虚假的财务状况或业绩； d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明； e.提供虚假的信用状况； f.其他弄虚作假的行为。 3.6 投标文件的澄清和说明 3.6.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。 3.6.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。 3.6.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。 3.6.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。 3.7 不得否决投标的情形 投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。 3.8 评标结果 3.8.1 评标委员会根据投标人得分由高到低的顺序，依次推荐1名中标候选人。 3.8.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告并推荐中标候选人。 |

1. 评标方法

本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

### 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

评标价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

评标价评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.3 第二个信封初步评审

3.3.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.3.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.3.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.3.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.3.5 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.4 第二个信封详细评审

3.4.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分（即评标价得分）。

3.4.2 投标人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.5 投标文件相关信息的核查

3.5.1 在评标过程中，评标委员会应查询规定网站，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与规定网站发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.5.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.6 投标文件的澄清和说明

3.6.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.6.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.7 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.8 评标结果

3.8.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.8.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 其他需要公开的内容

无