附件

国省干线公路预防养护时机

预防养护时机是在这个时段内实施该预防养护措施能达到整个路面寿命周期内路面养护总费用最低或路面养护效益费用比最大的目标，并综合考虑交通量、路面结构、维修历史等因素。

一、路面预防养护时机

沥青路面预防养护必须将原路基、路面的病害处治完成后，方可实施。具体控制指标按照《公路沥青路面预防养护技术规范》（JTG/T 5142-01）执行。

二、桥梁预防养护时机

（一）普通国省道桥梁预防养护时机：

1. 新建桥梁交付使用1年后，第一次全面检查技术状况评定等级为1类、2类和3类时的非结构病害。

2. 已建桥梁定期检查过程中技术状况评定等级为1类、2类和3类时的非结构病害。

3. 桥梁构件定期检查过程中技术状况评定等级为1类、2类和3类时的非结构病害。

4. 桥梁部件定期检查过程中技术状况评定等级为1类、2类和3类时的非结构病害。

（二）高速公路桥梁预防养护时机：

表1  梁式桥上部结构构件预防养护条件

| 桥梁构件 | 预防养护条件 |
| --- | --- |
| 混凝土梁式桥 （钢筋混凝土、预应力砼） | 蜂窝、麻面评定标度为1～2；剥落、掉角评定标度为1～2；空洞、孔洞平定标度为1～2；混凝土保护层厚度评定标度为1～3；钢筋锈蚀评定标度为1～3；混凝土碳化评定标度为1～2；混凝土评定标度为1～2；跨中挠度评定标度为1～3；结构变位评定标度为1～3；预应力构件损伤评定标度为1～3；简支梁（板）桥刚架桥裂缝评定标度为1～2；连续梁桥、连续刚构桥、悬臂梁桥和T形刚桥裂缝评定标度1～2 |
| 钢梁桥 | 涂层劣化评定标度为1～2；锈蚀评定标度为1～2；焊缝开开裂评定标度为1～2；铆钉（螺栓）损失评定标度为1～2；构件桥裂缝评定标度为1～3；跨中挠度评定标度为1～3；构件变形评定标度为1～3；结构变位评定标度为1～3 |
| 支 座 | 橡胶支座 | 板式支座老化变质、开裂评定标度为1～3；板式支座乐缺陷评定标度为1～3；板式位置串动、脱空或剪切超限评定标度为1～2；盆式支座组件损坏评定标度为1～2；聚四氟乙烯滑板磨损评定标度为1～3；盆式支座位移、转角超限评定标度为1～3 |
|  | 钢支座 | 钢支座组件或功能缺陷评定标度为1～2；钢支座位移、转角超限评定标度为1～3；钢支座部件磨损、裂缝评定标度为1～2 |
|  | 混凝土摆式支座 | 混凝土缺损评定标度为1～2；活动支座滑动不平整、咬死评定标度为1～3；轴承有裂纹、切口或偏移评定标度为1～3 |
|  | 横（竖）向支座 | 螺纹、螺帽松动或锚螺杆剪切评定标度为1～2；上、下座板（盆）锈蚀评定标度为1～3；纵横向扭转评定标度为1～3 |

表2  桥梁下部结构构件预防养护条件

| 桥梁构件 | 预防养护条件 |
| --- | --- |
| 桥墩 | 墩身 | 蜂窝、麻面评定标度为1～2；剥落、露筋评定标度为1～2；空洞、孔洞平定标度为1～2；钢筋锈蚀评定标度为1～2；混凝土碳化、腐蚀评定标度为1～2；磨损评定标度为1～2；位移评定标度为1～2；裂缝评定标度为1～2 |
|  | 盖梁和系梁 | 蜂窝、麻面评定标度为1～2；剥落、露筋评定标度为1～2；空洞、孔洞平定标度为1～2；钢筋锈蚀评定标度为1～2；混凝土碳化、腐蚀评定标度为1～2；裂缝评定标度为1～2 |
| 桥台 | 台身 | 剥落评定标度为1～2；空洞、孔洞平定标度为1～2；磨损评定标度为1～2；混凝土碳化、腐蚀评定标度为1～2；桥头跳车评定标度为1～3；台背排水状况评定标度为1～2；位移评定标度为1～3；裂缝评定标度为1～2 |
|  | 台帽 | 破损评定标度为1～2；混凝土碳化、腐蚀评定标度为1～2；裂缝评定标度为1～2；空洞、孔洞评定标度为1～2 |
| 基础 | 冲刷、掏空评定标度为1~3；剥落、露筋评定标度为1~2；冲蚀评定标度为1~2；河底铺砌损坏评定标度为1~2；沉降评定标度为1~3；滑移和倾斜评定标度为1~3；裂缝评定标度为1~2 |
| 翼墙、耳墙 | 破损评定标度为1~2；位移评定标度为1~3；鼓肚、砌体松动评定标度为1~2；裂缝评定标度为1~2 |
| 锥坡、护坡 | 缺陷评定标度为1~2；冲刷评定标度为1~2 |
| 河床 | 堵塞评定标度为1~2；冲刷评定标度为1~2；河床变迁评定标度为1~2 |
| 调治构造物 | 损坏评定标度为1~2；冲刷、变形评定标度为1~2 |

表3  桥面系构件预防养护条件

| 桥梁构件 | 预防养护条件 |
| --- | --- |
| 桥面铺装 | 沥青混凝土 | 变形评定标度为1~2；泛油评定标度为1~2；破损评定标度为1~2；裂缝评定标度为1~2 |
|  | 水泥混凝土 | 磨光、脱皮、露骨评定标度为1~2；错台评定标度为1~2；坑洞评定标度为1~2；剥落评定标度为1~2；拱起评定标度为1~2；接缝料损坏评定标度1~2；裂缝评定标度1~2 |
| 伸缩缝装置 | 凹凸不平评定标度为1~2；锚固区缺陷评定标度为1~2；破损评定标度为1~2；失效评定标度1~2 |
| 护栏、护栏 | 撞坏、缺失评定标度为1~2；破损评定标度为1~2 |
| 防排水系统 | 排水不畅评定标度为1~2；泄水管、引水槽缺陷评定标度1~2 |
| 照明、标志 | 污损或损坏评定标度为1~2；照明设施缺失评定标度为1~2；标志脱落缺失评定标度为1~2 |

三、隧道预防养护时机

当技术状况评定类别为2类、3类或重要结构分项评定状况值为2时，为预防养护的最佳时机。重要结构包含洞口、洞门、衬砌、路面及仰拱。具体预防养护条件如下：

表4  隧道预防养护条件

| 项目 | 预防养护条件 |
| --- | --- |
| 结构 检查 | 洞口 | 局部开裂、倾斜、沉陷；山体轻微滑坡、坍塌；边坡、碎落台、护坡道有轻微缺口、冲沟、涌水、深陷、塌落；护坡有轻微裂缝、断裂、倾斜、鼓肚、滑动、下沉、表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、周围地基错台、空隙 |

| 项目 | 预防养护条件 |
| --- | --- |
| 结构 检查 | 洞门 | 侧墙轻微开裂、渗水，墙身轻微倾斜、沉陷、错台；衬砌轻微起层、剥落；混凝土钢筋轻微外漏 |
|  | 衬砌 | 衬砌轻微起层、侧壁轻微剥落；洞顶轻微渗水、挂冰；拱顶、拱腰有较多裂缝；墙身施工缝轻微开裂、错位 |
|  | 路面 | 路面有拱起、沉陷、错台、开裂、滑溜 |
|  | 检修道 | 栏杆变形、损坏、锈蚀；道板、盖板缺损；道路局部破损 |
|  | 人行或车行横洞 | 局部开裂、起层、剥落 |
|  | 斜（竖）井 | 排水和通网设施轻微损坏 |
|  | 风道 | 网罩、风道板吊杆锈蚀、损坏；风道板损坏；风口、风道破损 |
|  | 排水设施 | 中央窨井盖、边沟盖板破损；沟管开裂、漏水；排水沟、积水井淤积堵塞、尘沙、积水 |
| 结构 检测 | 外荷作用 | 衬砌变形、 位移、沉降 | 初步出现缓慢变形、位移沉降 |
|  |  | 衬砌裂缝 | 初步出现裂缝，正在发展 |
|  |  | 衬砌起层、剥落 | 初步出现衬砌起层、剥落，正在发展 |
|  |  | 衬砌空洞 | 衬砌侧面存在空隙、空洞，正在发展 |
|  | 材料 劣化 | 衬砌断面 | 衬砌断面强度有所下降，结构功能尚好 |
|  |  | 钢材腐蚀 | 出现孔蚀或钢材表面生锈、腐蚀 |
|  | 形态 破损 | 渗漏水 | 初步出现从衬砌裂缝渗水，正在发展 |
|  |  | 结冰、砂土流出 | 出现排水不良，铺砌层积水 |

山西省交通运输厅

2022年6月2日

此件公开发布

抄送：厅领导、驻厅纪检监察组、厅机关有关处室。

山西省交通运输厅办公室                2022年6月9日印发